## Slide 1: 计算机网络
Andrew S. Tanenbaum（5 Edition）

## Slide 2
第1章 引言
第2章 物理层
第3章 数据链路层
第4章 介质访问控制子层
第5章 网络层
第6章 传输层
第7章 应用层
第8章 网络安全
计算机网络

## Slide 3
5.1 网络层的设计问题
5.2 路由算法
5.3 拥塞控制算法
5.4 服务质量
5.5 网络互联
5.6 Internet的网络层
第5章 网络层

## Slide 4
第5章 网络层
计算机网络最核心的组成部分，TCP/IP协议族的代表性协议
网络层主要解决的问题
  路由选择
  网络互连
  拥塞控制
  为上层提供服务

## Slide 5: 5.1 网络层的设计问题
A
1
B
C
D
E
F
路由器
ISP设备
LAN
数据包
主机1
主机2
进程 P1
进程 P1
存储转发数据包交换：主机发送数据包给最近的路由器，该路由器可能在局域网中，也可能在通向ISP的点到点链路上。路由器会临时存储该数据包，然后沿着路径被转发到下一个路由器，直至到达目的主机。

## Slide 6: 提供给传输层的服务 5.1 网络层的设计问题
向上提供的服务应该独立于路由器技术（服务与路由器技术无关）
向传输层屏蔽路由器的数量、类型和拓扑关系
传输层可用的网络地址应采用统一的编址方式，并允许跨越多个LAN和WAN

## Slide 7: 提供给传输层的服务 5.1 网络层的设计问题
两类典型的提供不同服务质量的连接网络：
1、数据报网络：网络是不可靠的，网络服务不应面向连接，分组的排序和流控制应不属于网络层，每个分组都单独寻径，所以必须携带完整的目的地址。如Internet
2、虚电路网络：网络应该提供可靠的、面向连接的服务，否则服务质量将无从谈起，尤其对于多媒体应用。如ATM（帧中继）

## Slide 8: 提供给传输层的服务 5.1 网络层的设计问题
关于数据单元的名词
帧：frame，一般指数据链路层的数据单元
数据报：datagram，一般用于指数据报连接网络的数据单元
数据包/分组/报文：packet 网络层数据单元或泛指
协议数据单元：protocol data unit OSI体系中的传输层数据
报文段：segment TCP/IP体系中的传输层数据单元
数据/消息：data/message一般指应用层数据或泛指。

## Slide 9: 面向无连接服务的实现（数据报子网） 5.1 网络层的设计问题
数据包按照路由表的指示，选择不同路由器转发到目的地址的过程，就是路由。构建和优化这些路由表的算法被称为路由算法。
A
3
B
C
D
E
F
路由器
ISP设备
LAN
数据包
主机1
主机2
进程 P1
进程 P2
2
4
1
1
2
3
4
1
2
3
4
A | -
B | B
C | C
D | B
E | C
F | C
A | -
B | B
C | C
D | B
E | B
F | B
A | A
B | A
C | -
D | D
E | E
F | E
A | C
B | D
C | C
D | D
E | -
F | F
A的
路由表
E的路由表
C的路由表
初始化的路由表
后来的路由表

## Slide 10: 面向连接服务的实现（虚电路子网） 5.1 网络层的设计问题
虚电路：建立连接、保持连接、释放连接
H1 | 1
H3 | 1
入口 | 
F | 1
F | 2
出口 | 
E | 1
E | 2
出口 | 
C | 1
C | 2
出口 | 
A的路由表
A
3
B
C
D
E
F
路由器
ISP的设备
LAN
数据包
H1
H2
进程 P1
进程 P2
2
4
1
H3
进程 P3
A | 1
A | 2
入口 | 
C的路由表
C | 1
C | 2
入口 | 
E的路由表

## Slide 11: 虚电路子网和数据报子网的比较 5.1 网络层的设计问题
问题 | 数据报子网 | 虚电路子网
电路建立 | 不需要 | 需要
寻址 | 每个分组包含完整的源和目的地址 | 每个分组包含一个很短的虚电路号
状态信息 | 路由器不保留连接的状态信息 | 每条虚电路要求为每个连接提供路由表空间，保留状态信息
路由方式 | 路由器为每个分组独立路由 | 路由选择在虚电路建立时完成，此后，所以分组按此路径传输
路由器失效的影响 | 除路由器崩溃，所以分组丢失，否则无影响 | 所有通过该故障路由器的虚电路全部终止
服务质量 | 困难 | 对每条虚电路，沿途的路由器如有足够的资源可分配，则很容易实现
拥塞控制 | 困难 | 对每条虚电路，沿途的路由器如有足够的资源可分配，则很容易实现

## Slide 12
5.1 网络层的设计问题
5.2 路由算法
5.3 拥塞控制算法
5.4 服务质量
5.5 网络互联
5.6 Internet的网络层
第5章 网络层

## Slide 13: 5.2 路由算法
路由算法是网络层软件的一个重要部分，它负责确定一个入境数据包应该被发送到哪一根输出线路上。

## Slide 14: 5.2 路由算法
如果是数据报子网，将在每一个分组进行路由选择，因为最佳路由实时地在变化。
如果是虚电路子网，是在虚电路建立时决定，该连接上所有分组都将沿此线路传输。
路由与转发：路由是根据算法查找最优路径（选择哪一个端口/线路进行发送），转发是当一个分组到达时发生的动作。

## Slide 15: 5.2 路由算法
路由算法的要求
正确性
简单性
健壮性（robust 鲁棒性）：网络可能的故障和结构变化；
稳定性：算法应当收敛和平衡，否则不断在做无效的计算；
公平性：需要考虑整体局部之间可能发生的冲突及平衡；
有效性：公平性和有效性需要兼顾；
衡量算法性能的指标包括：路径长度、hop数、延迟时间

## Slide 16: 5.2 路由算法
路由算法的分类 按照不同的角度可有不同的分类方式，根据算法工作过程的特点，可分为：
静态算法（非自适应算法）：最短路径算法，洪泛算法（洪泛法、有选择的洪泛法）
自适应算法：距离矢量算法，链路状态路由

## Slide 17: 5.2 路由算法
静态路由（非适应性路由）定义 非适应性路由算法不能随网络的通信量变化而变化，但实现起来容易。
静态路由算法
洪泛法：某个节点收到一个包时，向所有与此节点相连的链路发送这个包。--传染病模型
有选择的洪泛法：满足事先确定的条件的链路上转发包。
最短路径法：按最短路径建立一个表，表上标明每个目的地址的包应当从哪条链路上转发。
随机游走（random-walk）法：随机选择一条链路进行转发。---社交网络消息传递

## Slide 18: 5.2 路由算法
动态路由（适应性路由）定义 非适应性路由算法不适合网络中通信量很大的情况，需要适应性路由选择算法
动态路由算法
孤立的路由选择策略：各节点根据自己的状态决定路由选择，而不与其他的节点交换信息
（算法非常简单，但并不准确，此方法有时效率不高）
分布式路由选择策略：每个节点有一个路由表，并周期性地从周围相邻的节点获得网络状态信息，同时，也将本节点做出的路由周期性的通知相邻的各节点（整个网络的路由选择经常处于动态变化之中，典型算法：RIP协议和OSPF协议）
集中式路由选择策略：网络控制中心NCC负责全网状态信息的收集、路由计算、及路由选择的实现。每个节点定期向网络控制中心报告一些状态信息（各个节点不需要路由选择计算。但是通信量大、可靠性差、网络的规模受到限制）。

## Slide 19: 5.2 路由算法
最优化原则：最优路径的一般性论述。 J在I到K的最优路径上，则J到K的最优路径也必定遵循同样的路由。
汇聚树：从所有的源到一个指定的目标的最优路径的集合构成的一棵以目标节点为根的树。
有向无环图

## Slide 20: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
A
B
C
G
H
E
F
D
2
7
3
2
1
6
2
4
3
2
2
最短路径算法:Floyd算法、 Dijkstra算法等 Dijkstra算法（1959）：通过用边的权值作为距离的度量来计算最短路径，注意：有最少边数的路径不一定是最短路径

## Slide 21: 5.2 路由算法
v
已知路径
未知路径
v
5.2.2 最短路径算法
Dijkstra算法思想 把图中顶点集合V分成两组，第一组为已求出最短路径的顶点集合S，第二组为其余未确定最短路径的顶点集合U，按最短路径长度的递增次序依次把第二组的顶点加入S中。算法可用于计算某节点到所有其他所有节点最短路径。

## Slide 22: 5.2 路由算法
Dijkstra算法步骤
a.初始时，S只包含源点，即S＝{v}，v的距离为0。U包含除v外的其他顶点，即:U={其余顶点}，若v与U中顶点u有边，则<u,v>正常有权值，若u不是v的邻接点，则<u,v>权值为∞。
b.从U中选取一个距离v最小的顶点k，把k加入S中（该选定的距离就是v到k的最短路径长度）。
c.以k为新考虑的中间点，修改U中各顶点的距离；若从源点v到顶点u的距离（经过顶点k）比原来距离（不经过顶点k）短，则修改顶点u的距离值，修改后的距离值的顶点k的距离加上边上的权值。
d.重复步骤b和c直到所有顶点都包含在S中。
5.2.2 最短路径算法

## Slide 23: 5.2 路由算法
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（6,A）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 1)开始把所有A距离其他非邻居节点的距离暂时标记为+∞

## Slide 24: 5.2 路由算法
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 2)从（A）的邻居开始，选择路径最短的邻居B，并以(A，B)为起点继续
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（6,A）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）

## Slide 25: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 3)从（A，B）的邻居节点中选择路径最短的节点E，计算到A的距离。注意已经变红的节点不再计算。
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（6,A）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
（∞,-）
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7

## Slide 26: 5.2 路由算法
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（6,A）
（4,B）
（∞,-）
（9,B）
（∞,-）
（∞,-）
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 3)从（A，B）的邻居节点中选择路径最短的节点E，计算到A的距离。注意已经变红的节点不再计算。
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7

## Slide 27: 5.2 路由算法
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（6,A）
（4,B）
（∞,-）
（9,B）
（∞,-）
（∞,-）
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 4)再从（A，B，E）的邻居节点开始，找出距离最短的G，此时A到G有两条路径，分别是A-G（长度为6）和A-B-E-G（长度为5）。则更新A到G的路径。

## Slide 28: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 4)再从（A，B，E）的邻居节点开始，找出距离最短的G，此时A到G有两条路径，分别是A-G（长度为6）和A-B-E-G（长度为5）。则更新A到G的路径。
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（5,E）
（4,B）
（6,E）
（9,B）
（∞,-）
（∞,-）
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7

## Slide 29: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 5)下面从（A，B，E，G）的所有邻居中，找出距离最短的F，更新其距离，结果是未改变。
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（5,E）
（4,B）
（6,E）
（9,B）
（∞,-）
（9,G）

## Slide 30: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 6)距离（A，B，E，G，F）最近的邻居是H，更新其距离。
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（5,E）
（4,B）
（6,E）
（9,B）
（∞,-）
（8,F）

## Slide 31: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表，步骤如下： 7)经过算法对（A，B，E，G，F，H）的计算最后找到D节点了，更新其距离。
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（5,E）
（4,B）
（6,E）
（9,B）
（10,H）
（8,F）

## Slide 32: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
最短路径算法（Dijkstra）构造A的路由表，即A到D的路由表
A
2
2
4
B
G
E
6
1
2
F
3
C
H
D
2
2
3
7
A到D的路由是D-H-F-E-B-A，路径长度为10。
A
B
C
G
H
E
F
D
（2,A）
（5,E）
（4,B）
（6,E）
（9,B）
（10,H）
（8,F）

## Slide 33: 5.2 路由算法
5.2.2 最短路径算法
距离最短的路径是最佳路径？
距离最短的标准可以是费用最小、传输延迟最小、数据传输速率最大、可靠性最高，以及这些因素的一种组合。
有两种最常用的计算最短路径的方法：
距离矢量路由
链路状态路由

## Slide 34: 泛洪算法（flooding） 向所有非输入线路的其他线路发送数据包，但为了避免重复数据包，需要在包头加上计数器，每转发一次就-1直至到0就丢弃。或者记住转发包的序号。 缺点：重复数据包多，浪费带宽； 优点：可靠性高，路径最短，常用于军事 5.2 路由算法
A
B
C
G
H
E
F
D
5.2.3 泛洪算法

## Slide 35: 5.2 路由算法
5.2.4 距离矢量算法
每个路由器周期性的将自己关于整个网络的信息发送给它的邻居。
目的地址 | 距离/时间延迟 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
…… | …… | ……
路由表结构
每个路由器维护一张路由表信息，列出当前已知的到每个目标的最优距离和链路。
仅仅和邻居交换网络信息
信息的交换是通过有规律的时间间隔来进行的，一般每个30秒

## Slide 36: 5.2 路由算法
每个路由器维护一张路由表信息，列出当前已知的到每个目标的最优距离和链路。通过邻居之间相互交换信息不断更新路由表，最终每个路由器都了解到达每个目的地的最佳链路。也被称为Bellman-Ford算法，对应的协议为RIP协议。
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 37: 5.2 路由算法 每个路由器维护一张路由表信息,通过维护和查询自己的路由表实现路由。
5.2.4 距离矢量算法
D | T | N
H | 3 | B
C | 4 | G
A
B
C
G
H
E
F
D
D | T | N
H | 2 | C
F | 3 | E
D | T | N
A | 3 | B
G | 2 | F
D | T | N
A | 3 | C
B | 4 | C
D | T | N
A | 4 | G
B | 2 | D
D | T | N
C | 4 | A
F | 4 | E
D | T | N
H | 3 | B
D | 4 | F
D | T | N
A | 4 | E
G | 4 | E

## Slide 38: 5.2 路由算法
对某一个相邻路由器（其地址为 X）发送来的 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络N不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则（即路由表中有目标网络N）
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的(X)，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则 （到目标网络N，但下一跳不是X）
若收到新项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器。
(4) 返回。
目的地址 | 距离/时间延迟 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 39: 5.2 路由算法
（1）先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。 这是为了便于本路由表的更新，例如收到“Net2，2，Y”，本路由器改为“Net2，3，X”。其中目的网络不变，距离+1，Y值无用。
距离矢量算法-几点解释
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 40: 5.2 路由算法
（2）若项目中的目的网络N不在路由表中，则把该项目加到路由表中。 表明这是新的目的网络，应当加入。例如收到“Net5，3，Y”，如果本路由表汇总没有目的网络Net5，则直接加入本路由表。
距离矢量算法-几点解释
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 41: 5.2 路由算法
（3）若下一跳字段给出的路由器地址是同样的(X)，则把收到的项目替换原路由表中的项目。 下一跳没变为什么要替换？
因为这是最新的消息，以最新消息为准。替换之后，距离可能变
长或变短。例如原表中可能是“Net2，3，X”或“Net2，5，
X”，都替换为最新的“Net2，4，X”
距离矢量算法-几点解释
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 42: 5.2 路由算法
（4）若收到新项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新。 原表中已有项目“Net2，5，P”，现更新为“Net2，4，X”，距离更短，性能得到了优化。
（5）否则，什么也不做。 距离变大或距离没变，都不进行更新。
距离矢量算法-几点解释
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 43: 5.2 路由算法
例 已知路由器R6路由表，现收到相邻路由器R4发来的路由更新信息，试更新R6路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
…… | …… | ……
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
R6的路由表
R4发过来的路由更新信息
5.2.4 距离矢量算法---举例

## Slide 44: 5.2 路由算法
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
R6的路由表
R4发过来的路由更新信息
首先修改发过来的信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
…… | …… | ……
5.2.4 距离矢量算法---举例
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
R4发过来的路由更新信息

## Slide 45: 5.2 路由算法
R6的路由表（旧）
R4发过来的路由更新信息
第一行：Net1没有，直接更新
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
R6的路由表（新）
5.2.4 距离矢量算法---举例

## Slide 46: 5.2 路由算法
R4发过来的路由更新信息
第二行：Net2有，更新，距离增大了
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 4 | R5
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
R6的路由表（旧）
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
R6的路由表（新）
5.2.4 距离矢量算法---举例

## Slide 47: 5.2 路由算法
R4发过来的路由更新信息
第三行：Net3有，距离变小了，更新
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 4 | R5
R6的路由表（新）
R6的路由表（旧）
5.2.4 距离矢量算法---举例

## Slide 48: 5.2 路由算法
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
…… | …… | ……
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
R6的路由表（旧）
R4发过来的路由更新信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
R6的路由表（新）
5.2.4 距离矢量算法---举例

## Slide 49: 5.2 路由算法
A
E
I
H
G
F
D
C
B
L
K
J
节点之间的距离不仅可以用跳数表示，也可以直接用时间延迟表示
例 如图所示的网络，设节点J已经估算了到相邻节点A、H、I、K的延迟，根据J从邻居收到的路由报文，更新J的路由表26
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 50: 5.2 路由算法
目的地址 | 延迟 | 下一跳
A | 0 | A
B | 12 | A
C | 25 | A
D | 40 | A
E | 14 | A
F | 23 | A
G | 18 | A
H | 17 | A
I | 21 | A
J | 9 | A
K | 24 | A
L | 29 | A
J到A延时为8
目的地址 | 延迟 | 下一跳
A | 24 | I
B | 36 | I
C | 18 | I
D | 27 | I
E | 7 | I
F | 20 | I
G | 31 | I
H | 20 | I
I | 0 | I
J | 11 | I
K | 22 | I
L | 33 | I
目的地址 | 延迟 | 下一跳
A | 20 | H
B | 31 | H
C | 19 | H
D | 8 | H
E | 30 | H
F | 19 | H
G | 6 | H
H | 0 | H
I | 14 | H
J | 7 | H
K | 22 | H
L | 9 | H
J的收到的四个邻居的路由表矢量
A的路由表矢量
I的路由表矢量
H的路由表矢量
J到I延时为10
J到H延时为12
5.2.4 距离矢量算法
A
E
I
H
G
F
D
C
B
L
K
J
目的地址 | 延迟 | 下一跳
A | 21 | K
B | 28 | K
C | 36 | K
D | 24 | K
E | 22 | K
F | 40 | K
G | 31 | K
H | 19 | K
I | 22 | K
J | 10 | K
K | 0 | K
L | 9 | K
K的路由表矢量
J到K延时为6

## Slide 51: 5.2 路由算法
目的 | 通过A | 通过I | 通过H | 通过K
A | 0 | 24 | 20 | 21
B | 12 | 36 | 31 | 28
C | 25 | 18 | 19 | 36
D | 40 | 27 | 8 | 24
E | 14 | 7 | 30 | 22
F | 23 | 20 | 19 | 40
G | 18 | 31 | 6 | 31
H | 17 | 20 | 0 | 19
I | 21 | 0 | 14 | 22
J | 9 | 11 | 7 | 10
K | 24 | 22 | 22 | 0
L | 29 | 33 | 9 | 9
 | J到A延时为8 | J到I延时为10 | J到H延时为12 | J到K延时为6
延时 | 线路
8 | A
20 | A
28 | I
20 | H
17 | I
30 | I
18 | H
12 | H
10 | I
0 | -
6 | K
15 | K
节点J的 新路由表 | 
J重新估计的延时
A
E
I
H
G
F
D
C
B
L
K
J
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 52: 5.2 路由算法
目的 | 通过A | 通过I | 通过H | 通过K
A | 0 | 24 | 20 | 21
B | 12 | 36 | 31 | 28
C | 25 | 18 | 19 | 36
D | 40 | 27 | 8 | 24
E | 14 | 7 | 30 | 22
F | 23 | 20 | 19 | 40
G | 18 | 31 | 6 | 31
H | 17 | 20 | 0 | 19
I | 21 | 0 | 14 | 22
J | 9 | 11 | 7 | 10
K | 24 | 22 | 22 | 0
L | 29 | 33 | 9 | 9
 | J到A延时为8 | J到I延时为10 | J到H延时为12 | J到K延时为6
目的 | 通过A | 通过I | 通过H | 通过K
A | 8 | 44 | 32 | 27
B | 20 | 46 | 43 | 34
C | 33 | 28 | 31 | 42
D | 48 | 37 | 20 | 30
E | 22 | 17 | 42 | 28
F | 31 | 30 | 31 | 46
G | 26 | 41 | 18 | 37
H | 25 | 30 | 12 | 25
I | 29 | 10 | 26 | 28
J | 18 | 21 | 19 | 16
K | 32 | 32 | 34 | 6
L | 37 | 43 | 21 | 15
+8
+10
+12
+6
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 53: 5.2 路由算法
目的 | 通过A | 通过I | 通过H | 通过K
A | 8 | 44 | 32 | 27
B | 20 | 46 | 43 | 34
C | 33 | 28 | 31 | 42
D | 48 | 37 | 20 | 30
E | 22 | 17 | 42 | 28
F | 31 | 30 | 31 | 46
G | 26 | 41 | 18 | 37
H | 25 | 30 | 12 | 25
I | 29 | 10 | 26 | 28
J | 18 | 21 | 19 | 16
K | 32 | 32 | 34 | 6
L | 37 | 43 | 21 | 15
 | J到A延时为8 | J到I延时为10 | J到H延时为12 | J到K延时为6
目的 | 延时 | 线路
A | 8 | A
B | 20 | A
C | 28 | I
D | 20 | H
E | 17 | I
F | 30 | I
G | 18 | H
H | 12 | H
I | 10 | I
J | 0 | -
K | 6 | K
L | 15 | K
节点J的新路由表 |  | 
J重新估计的延时
5.2.4 距离矢量算法

## Slide 54: 无穷计算问题 5.2 路由算法
好消息传播得快，坏消息传播得慢
A | B | C | D | E | 
 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 初始时
 | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | 第1次交换后
 | 1 | 2 | ∞ | ∞ | 第2次交换后
 | 1 | 2 | 3 | ∞ | 第3次交换后
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第4次交换后
假设A突然可以连通了(好消息)
B更新到A的路径
C根据B更新到A的路径
D根据C更新到A的路径
E根据D更新到A的路径

## Slide 55: 无穷计算问题 5.2 路由算法
好消息传播得快，坏消息传播得慢
A | B | C | D | E | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 初始时
 | 3 | 2 | 3 | 4 | 第1次交换后
 | 3 | 4 | 3 | 4 | 第2次交换后
 | 5 | 4 | 5 | 4 | 第3次交换后
 | 5 | 6 | 5 | 6 | 第4次交换后
 | 7 | 6 | 7 | 6 | 第5次交换后
 | 7 | 8 | 7 | 8 | 第6次交换后
 | … … … … |  |  |  | 
 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
假设A突然无法连通了（坏消息）
B根据C更新到A的路径
C根据B或D更新到A的路径
B和D根据C更新到A的路径
C和E根据BD更新到A的路径
B和D根据C更新到A的路径
C和E根据BD更新到A的路径
一直更新到路径无穷大时，才发现原来A断开了

## Slide 56: 克服收敛速度慢的方法 5.2 路由算法
水平分裂
  同距离矢量法，只是到X的距离并不是真正的距离，对下方点通知真正的距离，对上方点，给出无穷大
  如上图中的C点，它向D通知到A的是真正距离，而向B通知到A的距离是无穷大
Holddown
  当发现不通时，不重新选路径，而是把它设成无穷大
  这些方法尚在研究之中

## Slide 57: 5.2.5链路状态路由 5.2 路由算法
距离矢量路由收敛速度太慢，因此提出了一种新的路由算法：链路状态路由（ L-S ）（Link State Routing）。
在链路状态路由中，每个路由器和互连网络中的所有其他路由器共享关于它邻居的信息：
  共享关于邻居的信息
  共享的信息发给所有的路由器
  信息的共享在有规律的时间间隔内进行（一般30分钟）

## Slide 58: 5.2.5链路状态路由 5.2 路由算法
主要思想如下：对每个路由器
  发现它的邻接节点，并得到其网络地址
  测量它到各邻接节点的距离或开销
  构造一个分组以告知它刚知道的所有信息
  将这个分组发给所有其他路由器
  计算到每个其他路由器的最短路径

## Slide 59: 1>发现邻居 5.2 路由算法 5.2.5链路状态路由
当一个路由器启动后，向每个点到点线路发送HELLO分组（携带自己的网络地址），另一端的路由器发送回来一个应答来说明它是谁，即通报其网络地址。为了简化链路，会将一些LAN抽象为一个节点。

## Slide 60: 2>设置链路成本 5.2 路由算法 5.2.5链路状态路由
当可以将链路带宽的反比作为成本选择依据。带宽越高，成本越小。或者发送一个ECHO分组要求对方立即响应，通过测量一个来回时间再除以2，发送方就可以得到一个延迟估计值，想要更精确些，可以重复这一过程，取其平均值 。

## Slide 61: 3>构造链路状态包 5.2 路由算法 5.2.5链路状态路由
接收到邻居信息后，构造包含所有信息的数据包，内容包括发送方标识，序号，年龄，邻居列表以及延迟。路由器会周期性构造，或等链路状态发生改变时构造数据报。
A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | 
序号 |  | 序号 |  | 序号 |  | 序号 |  | 序号 |  | 序号 | 
年龄 |  | 年龄 |  | 年龄 |  | 年龄 |  | 年龄 |  | 年龄 | 
B | 4 | A | 4 | B | 2 | C | 3 | A | 5 | B | 6
E | 5 | C | 2 | D | 3 | F | 7 | C | 1 | D | 7
 |  | F | 6 | E | 1 |  |  | F | 8 | E | 8
A
E
3
2
4
F
D
C
B
5
6
1
8
7
子网的链路、状态及分组情况：
节点A仅与节点B和E相邻
A  B的时延为4ms
A  E的时延为5ms

## Slide 62: 4>分发链路状态包 5.2 路由算法 5.2.5链路状态路由
用泛洪法（向邻接的节点）发布链路状态分组 。其中32位的序号用于防止重复发送。
使用年龄配合序号使用。如果序号相同，则看年龄决定是否接收和丢弃。每个数据报在每个路由器上会将年龄-1。
如果源节点E的链路状态分组经A和F到节点B，节点B必须再将E的状态分组转送到C，并向A和F发ACK
源 | 序号 | 年龄 | A | C | F | A | C | F | 数据
A | 21 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
F | 21 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
E | 21 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
C | 20 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
D | 21 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
发送标志
ACK标志
A
E
F
D
C
B

## Slide 63: 5>计算新路由 5.2 路由算法 5.2.5链路状态路由
每个路由器可获得全部链路状态数据。然后在本地用Dijkstra算法计算到每个节点的路由,得到该节点到每个节点的最短路径。
LSR的优点
  路由信息的一致性好，坏消息也一样传播得快
  状态分组的长度较短，仅包含到邻接点的距离、序号和年龄等，与网络规模关系不大，传输所耗用的网络带宽不大，此外，状态分组的扩散，由于年龄参数的设定，不会无限制扩散，所以可适用于大型网络
LSR的缺点
  每个路由器需要有较大的存储空间，用以存储所收到的每一个节点的链路状态分组
  计算工作量大，每次都必须计算最短路径

## Slide 64: 5.2.6层次路由 5.2 路由算法
随着网络规模的增长，存储和处理路由表所需的资源也急剧增长，从拓扑上分层是解决问题的一个方法
分层的概念：将路由器分成组，每一路由器知道到组内任何一台路由器的路由，以及到其他组的路由，因此可把其他组中所有的路由器抽象成一个，以减少路由表的长度
N个路由器的最优层次数是lnN，每个路由器需要elnN个路由表项

## Slide 65: 5.2 路由算法 5.2.6层次路由--分层实例
不分层时1A的路由表
目的地 | 下一跳 | 跳数
1A | -- | --
1B | 1B | 1
1C | 1C | 1
2A | 1B | 2
2B | 1B | 3
2C | 1B | 3
2D | 1B | 4
3A | 1C | 3
3B | 1C | 2
4A | 1C | 3
4B | 1C | 4
4C | 1C | 4
5A | 1C | 4
5B | 1C | 5
5C | 1B | 5
5D | 1C | 6
5E | 1C | 5
分层时1A的路由表
目的地 | 下一跳 | 跳数
1A | -- | --
1B | 1B | 1
1C | 1C | 1
2 | 1B | 2
3 | 1C | 2
4 | 1C | 3
5 | 1C | 4
5D
5A
5B
5C
5E
4A
4B
4C
3A
3B
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
区域1
区域5
区域3
区域2
区域4

## Slide 66: 5.2.7广播路由 5.2 路由算法
应用场景：天气预报、股市行情等
最简单的实现是逐个向所有节点分别发送报文，但缺点是发送量大，且需知道网上所有节点的地址
如果使用泛洪法：流量大，消耗大量带宽，一些节点还可能收到重复的报文
多目标路由
逆向路径转发（生成树）

## Slide 67: 5.2.7广播路由---多目标路由 5.2 路由算法
分组中包含需到达的多个目的地的地址表
到一个路由器节点时，路由器检查所有的目的地址表，确定输出线路集合，路由器为每一条输出线路复制一个新的分组，每个分组中仅含有要用此线路的目的地址表。
  优点：流量小，节约带宽
  缺点：路由器工作量较大

## Slide 68: 5.2.7广播路由--生成树算法 5.2 路由算法
路由器将分组沿生成树发送（除进入线路之外）
  优点：带宽得到最佳利用
  缺点：每个路由器必须知道其可用生成树
  如链路状态路由算法可得到生成树，距离矢量路由算法却不能得到

## Slide 69: 5.2.7广播路由--逆向路径转发 5.2 路由算法
基本原理：当某一广播分组到达路由器时，路由器对它进行检查，如该分组来自通常向广播源发送分组的线路，则将该分组转发到除进线以外的其它线路，否则丢弃
(a) 一个子网
A
B
C
D
E
H
F
G
I
J
K
L
M
N
O
A
B
C
D
E
H
F
G
I
J
K
L
M
N
O
(b) 一棵生成树

## Slide 70: 5.2.7广播路由--逆向路径转发 5.2 路由算法
根据上述逆向路径转发的原则,构造如下一棵树
如果正常发送，会出现E->H,B->L等路径，需要五跳共24个数据包
按照汇集树，只需要4跳共14个数据包
M
H
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
O
N
O
K
E
G
L
L
D
N
B
H

## Slide 71: 5.2 路由算法
目标地址是某一类用户，是广播的一个子集。数量很多但远小于广播的数量。
给这一组用户发送消息称为组播。可以使用广播的生成树方式发送消息，但需要修剪树以避免浪费。
2
1
2
2
1.2
1.2
1
1
2
1
2
2
1.2
1.2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
S
D
5.2.8组播路由(Multicast Routing)

## Slide 72: 5.2 路由算法
组中的每个成员都必须以自己作为出发点建立一棵生成树，根据自己所在小组对生成树进行修剪，得到一棵本小组修剪过的生成树，并告诉同组的其他成员。多址传输时仅沿相应的生成树转发
算法缺点：存储量大.如一个网络有n个组，每个组平均有m个成员，则要存储m*n棵生成树
核心树(core-based tree)
每个组只有一棵生成树，它的树根靠近组的中心部位，要发送一个分组给这个组成员，则发给树根，由树根将该分组沿核心树发往各成员，这样，每组只有一棵核心树，节约了存储空间
5.2.8组播路由(Multicast Routing)--生成树法

## Slide 73: 5.2 路由算法
单播：源给单个目标节点发送
广播：给所有目标节点发送
组播：给一组目标节点发送
选播：数据包被传递给最近的一个组成员。发现这些路径的方案称为选播路由。
使用距离矢量或链路状态可以生成选播路由
5.2.9 选播路由

## Slide 74: 5.2 路由算法
主机拥有一个家乡位置和家乡地址，以及一台家乡代理用于记录当前移动位置的地址。家乡代理使用封装（隧道）的方式转发给新地址。
发送者
在转交地址上的移动主机
在家乡地址上的家乡代理
1注册转交地址
2往家乡地址发送数据包
3隧道到转交地址
5隧道到
转交地址
4应答发送者
5.2.10移动主机路由

## Slide 75: 5.2 路由算法
自组织网络（Ad hoc）或移动自组织网络（MANET）
网络拓扑不固定，节点位置不断变化，且没有类似AP或基站之类的中心节点。传统的路由方式无法适用。
5.2.11 自组织网络路由

## Slide 76: 5.2 路由算法
主动路由 （表驱动）：每个节点都周期性广播路由信息，主动地发现并维护路由表
  DSDV（Destination Sequenced Distance Vector）
按需路由 （事件驱动）：只有在需要发送数据时，源站点才寻找路由
  AODV （Ad Hoc On-demand Distance Vector）
  DSR（Dynamic Source Routing）
5.2.11 自组织网络路由

## Slide 77: 5.2 路由算法
DSDV（Destination Sequenced Distance Vector）是一种采用距离矢量算法的路由协议
网络中每个节点都维护一张路由表，路由表包含所有可能的目的节点、距离信息以及下一跳等
每个节点都周期地广播其全部的路由信息（对于拓扑变化相对较慢的网络只需广播其更新的路由信息），每个节点都依据所收到的信息来维护它们的路由表
DSDV算法依赖于每个节点路由信息周期性的广播，在Ad-Hoc网络中，由于其网络拓扑是动态变化的，维护一张路由表意味着耗用大量的带宽和CPU资源
5.2.11 自组织网络路由---DSDV

## Slide 78: 5.2 路由算法
AODV （Ad Hoc On-demand Distance Vector）
AODV是DSDV算法的改进，与DSDV的区别在于只是在需要时（on-demand）才寻找路由，而不必如DSDV一样需随时维护一张包含全部节点的路由表
当源节点想发送信息给某个目的节点时，如当前没有路径，则广播一个Route Request（RREQ）路径请求分组给相邻节点，收到此请求分组的邻节点再转发给它的相邻节点并建立到源节点的反向路径，直到一个知道目的节点路由信息的中间节点或目的节点本身 ，然后回复Route Reply（RREP）路径应答包给源节点。
5.2.11 自组织网络路由--AODV路由协议

## Slide 79: 5.2 路由算法
A的广播范围
F
E
G
H
I
D
C
B
A
图为A~I这9个节点当前的位置及其相互的连接状态.每个节点都是一台具有路由功能的移动主机
节点A的广播范围覆盖了节点B和节点D，所以A和B以及A和D之间有连接，其它节点间的连接关系如图，并假设连接是双向的
当前A准备向I发送分组，并且当前没有到达I的表项
于是A发送一个RREQ广播分组，分组中包含源和目的地址（A和I的IP地址）
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法举例—广播范围

## Slide 80: 5.2 路由算法
当B和D接收到A的RREQ广播分组，于是查各自的路由表，首先判断是否重复，然后查找是否有较新的到达目的端的路径信息
如果有，则向源节点回送一个RREP分组
如果没有，则继续广播该RREQ分组，并建立一逆向路由的表项，以备返回的RREP分组途经本节点时使用，同时启动一个定时器（届时如果不是逆向路径的途经节点，则丢弃）
F
E
G
H
I
D
C
B
A
可能的
逆向路径
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法举例—广播范围
路径发现过程—Route Request1

## Slide 81: 5.2 路由算法
当B收到D继续广播的A的RREQ分组，经查是重复的，丢弃，当F、G收到A的RREQ分组，经查不是重复的，然后查自己的路由表，假设也都没有较新的到达I的路径信息
所以，F和G也继续广播该RREQ分组，并建立一逆向路由的表项，同时启动一个定时器
C和D收到B继续广播的分组，D丢弃，C的处理与F、G类似
F
E
G
H
I
D
C
B
A
可能的
逆向路径
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法举例—广播范围
路径发现过程—Route Request2

## Slide 82: 5.2 路由算法
当E和H收到A的RREQ分组，也同样检查是否重复，再查自己的路由表
E和H的处理与F和G等节点类似，即也继续广播，并建立一逆向路由的表项，同时启动一个定时器等
I 在收到后，由于它是目的节点，所以立即创建一个RREP分组作为应答，其中源、目的地址从RREQ分组中复制
该RREP分组是一单播分组
F
E
G
H
I
D
C
B
A
可能的
逆向路径
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法举例—广播范围
路径发现过程—Route Request3

## Slide 83: 5.2 路由算法
I 所创建的RREP分组是一个单播的分组，将按逆向路径传送给源节点A
沿途的节点（本例中的G、D）都将免费得到一条到达 I 的路径（如果原来没有到达I的路径则添加，如果有则替代或更新）
非沿途的中间节点（本例中的B、C、E、F和H） ，在定时器TimeOut后，原暂时保留的逆向路径将丢弃
路径发现过程—Route Reply
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法

## Slide 84: 5.2 路由算法
AODV算法中的RREQ分组采用的是广播方式，所以会产生大量的广播分组
如果将RREQ分组的TTL（Time to Life）限定在一个有限的网络半径之内，将是有效的
如果发送方在生成RREQ分组时，先把TTL设为1，如在合理的时间内没有RREP分组返回，则再生成下一个RREQ分组，并把TTL逐次设为2、3、4… …，将有效地限制广播分组的传输范围
5.2.11 自组织网络路由--AODV算法路径发现过程的优化

## Slide 85: 5.2 路由算法
每个节点都定期广播一个HELLO消息，并期待其邻居节点的应答，如果没有应答，则说明该邻居节点已经不再有效
如果某个邻居节点无效，必须及时更新自己的路由表
如果无效的邻居节点是活动邻居节点，那么还必须检查路由表中与活动邻居节点相关的路径，并通知相关节点（递归）
活动邻居：在最近的ΔT时间内曾经给它发送过到达该目的节点的分组
5.2.11 自组织网络路由--AODV的路径维护

## Slide 86: 5.3 拥塞控制
当网络存在太多数据包导致数据包被延迟和丢失，这种情况叫拥塞
解决拥塞最直接的方法是减少数据包的发送（传输层注入网络的负载）。有两类技术用于控制负载，分为拥塞控制和流量控制.
本章值讨论网络层的拥塞控制技术

## Slide 87: 5.3 拥塞控制
拥塞对网络吞吐量的影响
网络容量22
理想化
理想响应
拥塞崩溃
负载（包/秒）
吞
吐
量
无拥塞 轻度拥塞 严重拥塞

## Slide 88: 5.3 拥塞控制
负载（包/秒）
无拥塞 轻度拥塞 严重拥塞
时延
拥塞对网络延迟的影响

## Slide 89: 5.3 拥塞控制
造成拥塞的原因：通信负载>网络资源
  路由器的缓冲区内存容量不够，造成等待转发的数据包队列过长。注意一味的增大路由器内存会导致拥塞恶化而不是减轻。
  路由器处理速度太慢
  线路容量（带宽）不够

## Slide 90: 5.3.1 拥塞控制的途径 5.3 拥塞控制
增加资源或减少负载
慢(预防性)
快(反应性)
网络
供给
增加网络资源，升级设备带宽
流量感知路由
改变路径权重，避免拥挤路径
准入
控制
降低负载，不允许部分通信
流量
限制
限制部分数据包的发送
负载
脱落
丢弃数据包

## Slide 91: 5.3.2 流量感知路由 5.3 拥塞控制
将带宽、延迟、负载等因素作为路径选择的依据
B
D
E
A
C
F
G
H
J
I
负载的变化会导致路由振荡
可将流量分散和逐步迁移，实现算法的收敛

## Slide 92: 5.3.3 准入控制 5.3 拥塞控制
在虚电路网络中，应用准入控制防止拥塞，在网络即将拥塞之前不再建立新链路。需要根据网络流量特性，判断拥塞出现的特征。
根据流量的特征，决定是否建立连接
B
A
B
A

## Slide 93: 5.3.4 流量调节 5.3 拥塞控制
发送方调整传输速度，实现拥塞避免。
利用指数加权移动平均公式dnew=αdold+(1-α)s，平滑分析流量的波动。当计算结果d达到阈值时，做以下处理
抑制包：路由器向拥塞数据包的源地址发送抑制包，让源主机减少发送。
显式拥塞通知：路由器在拥塞的数据包上打上标记，表明正在经历拥塞。接收方会将消息告知发送方。
逐跳后压：让抑制包在每一跳上都会发挥作用。

## Slide 94: 5.3.5 负载脱落 5.3 拥塞控制
如果其他方法都无法消除拥塞，路由器将执行负载脱落，直接丢弃数据包。
随机早期检测方法（RED）：在发生拥塞之前，就开始丢弃数据包，而不是等到拥塞发生之后才开始丢弃。采用随机丢弃的方式，抑制数据包的传递

## Slide 95: 拥塞预防策略 5.3 拥塞控制
层 次 | 策 略
传输层 | 重传策略 错序保存策略 应答策略、 流量控制策略 超时决定
网络层 | 子网是虚电路子网还是数据报子网 数据包排队和服务策略 数据包丢弃策略 路由算法 数据包生存时间管理
数据链路层 | 重传策略 错序保存策略 应答策略 流量控制策略
传输层、网络层和数据链路层的传输策略都会对拥塞产生影响

## Slide 96: 5.4 服务质量
计算机网络不仅要提供“尽力而为的服务”，还要提供与应用需求相匹配的服务质量。
使用过度配置能够解决，但成本太高。
服务质量包含下列四个方面的问题：
  应用程序需要网络什么样的质量？
  如何规范进入网络的流量
  如何在路由器预留资源以保障性能
  网络能否安全接受更多流量

## Slide 97: 5.4 服务质量
5.4.1 应用需求
不同的应用需要不同的服务质量
如果将通信双方之间所有数据包看作一个流，每个流的需求可以用四个参数来表示：带宽、延迟、抖动、丢失
带宽体现了应用对传输速度的需求，延迟体现了应用对通信实时性的需求，抖动体现了应用对数据流畅性的需求，丢失体现了应用对数据完整性、安全性的需求
不同Qos需求的流量可分为：恒定比特率（CBR，电话），实时可变比特率（ 实时VBR，视频会议），非实时可变比特率（非实时VBR 点播电影），可用比特率（文件传输）

## Slide 98: 5.4 服务质量
服务 | 所需带宽 | 延迟 | 抖动 | 丢失
电子邮件 | 低 | 低 | 低 | 中
文件共享 | 高 | 低 | 低 | 中
浏览网页 | 中 | 中 | 低 | 中
远程登录 | 低 | 中 | 中 | 中
音频点播 | 低 | 低 | 高 | 低
视频点播 | 高 | 低 | 高 | 低
电话 | 低 | 高 | 高 | 低
视频电话 | 高 | 高 | 高 | 低
5.4.1 应用需求

## Slide 99: 5.4 服务质量
为了提供不同质量的服务，网络要预先知道需提供哪些服务质量。这方面数据网络变化性远大于电话网络。
流量整形是指调节进入网络的数据流的平均速率和突发性的技术。
流量整形允许应用程序发送适合自身需求的不同类型流量，但需要简单描述流量模式。这种称为服务等级约定。
常见流量整形技术包括漏桶和令牌桶技术
5.4.2 流量整形

## Slide 100: 5.4 服务质量
桶的底部有个小洞，无论流入桶中水流速度多大，水从小洞流出水桶的速率恒定。一旦超过桶的容积，将从桶的边缘流出去。
主机在网络之间有个“漏桶”，用于控制发送速率。当漏桶满了时，数据包有可能会等待队列位置空出来再进入漏桶，或者被丢弃。
5.4.2 流量整形--漏桶算法（Leakey Bucket Algorithm）

## Slide 101: 5.4 服务质量
漏桶算法只能输出恒定的数据流，如果希望能够存在一定的突发性，则可使用令牌桶算法。
令牌桶算法：向令牌桶中恒定速率发送令牌，数据发送时，需要从桶中取出令牌才能发送。桶中可累积一定数量的令牌。如果桶是空的，则无法发送数据。
输出
S
输入
输入队列
令牌桶
令牌生成
当突发数据到达时，如令牌桶内有多个令牌，则突发数据可按令牌数输出。
5.4.2 流量整形--令牌桶算法(Token bucket Algorithm)

## Slide 102: 漏桶与令牌桶
突发流量
令牌被耗尽
突发流量耗尽令牌后降速
令牌被耗尽，补充的令牌也被用掉
令牌桶
令牌桶
漏桶

## Slide 103: 漏桶与令牌桶 5.4 服务质量
突发持续时间、速率与桶的容量之间的关系：
S为最大突发持续时间，M为突发最大速率（MB/s）。令牌桶的容量为B字节，令牌到达速率为R（MB/s）。则
B+RS=MS
例：令牌桶的容量为9600KB，突发最大速率为125MB/s，令牌到达速率为25MB/s，计算最大突发时长
S=B/(M-R)=9600k/(125-25)M=9600*1024/(100*1024*1024)
=0.094s=94毫秒

## Slide 104: 5.4 服务质量
由于一个流的数据包在网络中的路径不固定，很难对所有数据包保证服务质量。因此有必要在源和目的之间建立类似虚电路的路径。
在同一个流的数据包之间及在竞争流之间分配路由器资源的算法称为（数据包）调度算法。
可分配的资源包括带宽、缓冲区和CPU周期。
5.4.3 包调度

## Slide 105: 5.4 服务质量
带宽资源：根据线路带宽和流的传输速率要求，分配带宽资源
缓冲区资源：转发的数据包被临时存放在缓冲区内。如果缓冲区满了，后来的数据包可能会被丢弃。对于Qos要求高的应用，需要预留一定的缓冲区空间。
CPU资源：每个包的接收、转发都需要占用CPU时间
5.4.3 包调度

## Slide 106: 5.4 服务质量
最简单的调度算法：先进先出（Firsr-in First-out,FIFO），对于路由器队列中的数据包，先来先服务。
FIFO算法易于实现，但这种方式丢弃尾部的数据包，无法保证服务质量。一旦某个数据量较大的流占据了队列，后来的流量会被“饿死”。
5.4.3 包调度

## Slide 107: 5.4 服务质量
公平队列调度算法：路由器对每个流设置单独的队列。当线路空闲时，路由器循环扫描各队列，从每个队列中取出第一个数据包发送出去。
输入线路
输出线路
5.4.3 包调度

## Slide 108: 5.4 服务质量
公平队列调度算法存在问题：网络中数据包大小不相同，该算法以数据包为单位调度，使得大数据包占用了更多带宽
输入线路
输出线路
5.4.3 包调度

## Slide 109
网络根据流量特征及所需的资源决定是否接受该数据流
流说明：一组参数，用来描述流的特征，网络根据这些特征确定所需的资源
当这组参数沿着路径传播时，沿途的路由器都会修改这组参数，当到达接收方，就知道是否准入
输入的特性 | 说 明
令牌到达速率（字节/秒） | 通信量将被以字节方式工作的令牌桶算法整形
令牌桶大小（字节数） | 说明了每秒钟有多少字节允许输出及桶的大小，即令牌存储的最大值
最大传输速率（字节/秒） | 主机在任何条件下可以产生的最高速率
最小分组大小（字节数） | 最小分组的字节数
最大分组大小（字节数） | 最大分组的字节数
5.4.4 准入控制
5.4 服务质量

## Slide 110
最常用的资源预留协议是RSVP （Resource reSerVation Protocol）
发送方使用PATH报文声明服务质量，接收端利用RESV报文进行响应
协议将在沿途的路由器上预留一定的资源，包括带宽、缓冲区、表空间等，利用组播的方式沿着生成树发送预留消息。
发送者
PATH报文
R1
接收者
R2
R3
PATH
PATH
PATH
RESV报文
RESV
RESV
RESV
5.4.5 综合服务
5.4 服务质量

## Slide 111
基于流的RSVP服务要在沿途的每个路由器上保存每个流的状态，实现复杂，可扩展性较差，区分服务就是针对此问题提出
区分服务中，一组路由器形成一个管理域，每个域中定义一组服务类别，即一组转发规则
当一客户登录到某一域时，它的数据包必须携带一服务类型子段，用来表示所需的服务类别
不需要为每一流进行端到端的协商和资源预留
5.4.6 区分服务
5.4 服务质量

## Slide 112
加速转发（expedited forwarding）：
确保转发（assured forwarding）：
  分为四个优先级，每个优先级有它自己的资源，每个数据包定义一个丢弃概率：高、中、低，组合起来，一共有12种类别
  数据包的处理：
分类
监管
整形/
丢弃
分组
4种优先级
1
2
3
4
路由器入口
4种优先级
4个队列
队列中分组
加速数据包
常规数据包
5.4.6 区分服务
5.4 服务质量

## Slide 113
  网络互联（internet）的背景
  网络结构的多样性，不同类型的局域网标准的采用，包括Ethernet，FDDI，802.11，ATM等网络，使用的协议栈包括TCP/IP，SNA （IBM公司），AppleTalk（苹果公司）等
  这些网络在Internet中都被连接起来
    多协议路由器
    隧道
    数据包分段
5.5 网络互联

## Slide 114: 5.5.1网络如何不同
提供的服务 | 面向连接还是面向非连接
协议 | IP、IPX、SNA、ATM等
寻址 | 平面编址还是层次编址
广播 | 支持还是不支持
分组大小 | 每个网络有它自己的最大值
服务质量 | 支持还是不支持，支持哪些种类
差错处理 | 可靠的有序传送还是无序传送
流量控制 | 滑动窗口、速率控制等，还是没有控制
拥塞控制 | 漏桶、令牌桶、RED、抑制分组等
安全 | 加密方法等
参数 | 不同的超时设置，流量说明等
计费 | 按连接时间、数据包数、字节数或不计费
5.5 网络互联

## Slide 115: 5.5.2 互联方式
利用现有的设备，如网桥、路由器等。
网桥可以连接不同LAN，但不同标准的LAN之间差异大。网桥不能解析帧里面的内容，无法提供更多服务
路由器可以连接不同网络，使用多协议路由器或许能连接不同网络。但对高层协议也是无法解析和支持。
或者在网络之间转换数据包格式，但不同标准数据包格式差别太大。
5.5 网络互联

## Slide 116: 5.5.3 隧道
通信双方是特定的网络，而途中是另一种网络。可以采用协议翻译+封装的方式，构建隧道.
IPV4网络
IPV6
IPV6
IPV6
IPV6
路由器
路由器
5.5 网络互联

## Slide 117
将网络分成一个个的AS（autonomous system 自治系统），AS之间由路由器连接
每个自治系统受单一管理机构控制，由一组网络构成 （如校园网就是一个AS ）
AS中由内部网关协议IGP（Interior Gateway protocol）处理
AS间由外部网关协议EGP（Exterior Gateway protocol）进行处理
5.5.4互联网络的路由
5.5 网络互联

## Slide 118
各种网络分组大小不同。网络最大的数据包长度称为最大传输单元（Path Maximum Transmission Unit）简称MTU
透明分段——在入口网关分段，由出口网关重组
    出口网关必须知道什么时候本分组的所有分段都已收到，并必须对每个分段进行存储，此外所有分段必须汇集到出口网关
非透明分段——由目的主机重组,不在中间路由器上重组
5.5.5数据包分段（分片）
5.5 网络互联

## Slide 119: 分段
首先需要确定分段的长度（分组的数据部分，注意不包括IP报文头部）
然后按照MTU计算每个分段的数据长度，再加上头部
偏移量是数据部分偏移位置，按照8字节为一个单位计算。
27 | 0 | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
27 | 0 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H
27 | 8 | 1 | I | J
27 | 0 | 0 | A | B | C | D | E
27 | 5 | 0 | F | G | H
27 | 8 | 1 | I | J
分组号
偏移量
分组结束标志
8个字节
5.5.5数据包分段（分片）
5.5 网络互联

## Slide 120
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
分组1
头部
数据部分共 3800 字节
头部 1
头部 2
头部 3
字节 0
分组2
分组3
1400
2800
字节 0
例：数据分组的总长度为3820字节，其数据部分为3800字节（使用固定头部20字节），需要分段为长度不超过1420字节的数据报。试给出分段后每个数据报的分组长度和offset段偏移值
20字节
20字节
20字节
20字节
1400字节
1400字节
1000字节
5.5 网络互联

## Slide 121
Internet设计的原则
保证工作
保持简单
明确选择
模块开发
期望异构性
避免静态选项和参数
好而不是完美设计
严格发送，宽容接收
考虑扩展性
考虑性能和成本
5.6 Internet中的网络层

## Slide 122: 5.6.1 IPv4协议
5.6 Internet中的网络层
一个IP数据报由首部和数据两部分组成。
首部的前一部分是固定长度，共20字节，是所有IP数据报必须具有的。
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

## Slide 123: 5.6.1 IPv4协议
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 124: 5.6.1 IPv4协议
可变
部分
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
固
定
部
分
发送在前
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 125: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
固
定
部
分
可变
部分
区 分 服 务
发送在前
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 126
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6.1 IPv4协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 127: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
头部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的头部长度的最大值是 60 字节。
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 128: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 129: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 130: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标识(identification) 占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 131: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标志(flag) 占 3 位，目前只有两位有意义。标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。只有当 DF  0 时才允许分段。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。MF  1 表示后面“还有分段”。MF  0 表示最后一个分段。
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 132: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
分 段 偏 移 量
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
分段偏移量(13 位)指出：分段在原分组中的相对位置。
偏移量以 8 个字节为偏移单位。分段最多213=8192
区 分 服 务
5.6 Internet中的网络层

## Slide 133
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
分组1
头部
数据部分共 3800 字节
头部 1
头部 2
头部 3
字节 0
分组2
分组3
1400
2800
字节 0
例：数据分组的总长度为3820字节，其数据部分为3800字节（使用固定头部20字节），需要分段为长度不超过1420字节的数据报。试给出分段后每个数据报的分组长度和offset段偏移值
20字节
20字节
20字节
20字节
1400字节
1400字节
1000字节

## Slide 134: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 135: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 136: 5.6.1 IPv4协议
运输层
网络层
头部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程
5.6 Internet中的网络层

## Slide 137: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
头部检验和(16 位)字段只检验数据报的头部
不检验数据部分。
区 分 服 务
分 段 偏 移 量
5.6 Internet中的网络层

## Slide 138: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
源地址和目的地址都各占 4 字节
区 分 服 务
5.6 Internet中的网络层

## Slide 139: 5.6.1 IPv4协议
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
头部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
IP首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错
、测量以及安全等措施，内容很丰富。选项字段的长度可变，从1个字节到40个字节不等，取决于所选择的项目
区 分 服 务
5.6 Internet中的网络层

## Slide 140: 5.6.1 IPv4协议
选项字段的主要功能
5.6 Internet中的网络层
图5-47 某些IP选项

## Slide 141: 5.6.2 IP地址
我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。如果设备连接到不同网络上，会分配多个IP地址。
IP地址现在由因特网名字与号码指派公司进行分配
IP地址指向一个网络端口（网卡），如果一台主机连接在两个网络上，则需要两个IP地址。
5.6 Internet中的网络层

## Slide 142: 5.6.2 IP地址
IP地址的编址方法
分类的IP地址。这是最基本的编址方法，在1981年就通过了相应的标准协议。
子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在1985年通过。
构成超网。这是比较新的无分类编址方法。1993年提出后很快就得到推广应用。
5.6 Internet中的网络层

## Slide 143: 5.6.2 IP地址
分类的IP地址
每一类地址都由两个固定长度的字段组成：
一个字段是网络号net-id，它标志主机（或路由器）所连接的网络。
另一个字段则是主机号host-id，它标志该主机（或者路由器）。
两级的IP地址可以记为：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
5.6 Internet中的网络层

## Slide 144
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
组 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
1.0.0.0——127.255.255.255
128.0.0.0——191.255.255.255
192.0.0.0——223.255.255.255
224.0.0.0——239.255.255.255
240.0.0.0——255.255.255.255
5.6.2 IP地址——分类的IP地址
5.6 Internet中的网络层

## Slide 145: 5.6.2 IP地址
（1）IP地址记法—点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位 二进制代码
采用点分十进制记法
则更加便于使用
128.11.3.31
128 11 3 31
将每8 位的的二进制数
转换为十进制数
10000000 0000101 10000001 100011111
5.6 Internet中的网络层
每隔 8 位插入一个空格
能够提高可读性

## Slide 146: 5.6.2 IP地址
（1）IP地址的使用范围
5.6 Internet中的网络层

## Slide 147: 5.6.2 IP地址
（1）IP地址记法
IP地址可视为层次结构，前面若干位为前缀（网络值/网络分块/网络地址），后面为主机部分（主机号）
使用“斜线记法”，即在 IP 地址面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数。如128.208.0.0/16
使用层次化路由可以大大缩减路由表规模
128. 208.
10. 1
5.6 Internet中的网络层

## Slide 148: 5.6.2 IP地址——子网
如果较大的网络，内部可能需要再次划分，如下所示。新的划分希望得到不同网络前缀，但又不愿重新申请网络地址，而是在原有地址上重新划分。
128. 208.
0. 0
128. 208.
1. 0
128. 208.
10. 0
128. 208.
100. 0
5.6 Internet中的网络层

## Slide 149
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
组 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
1.0.0.0——127.255.255.255
128.0.0.0——191.255.255.255
192.0.0.0——223.255.255.255
224.0.0.0——239.255.255.255
240.0.0.0——255.255.255.255
5.6.2 IP地址——分类的IP地址
5.6 Internet中的网络层

## Slide 150: 5.6.2 IP地址——子网
解决办法：划分子网，形成三级 IP 地址
从1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}
这种做法叫作划分子网(subnetting) 。划分子网已成为因特网的正式标准协议。
5.6 Internet中的网络层

## Slide 151: 5.6.2 IP地址——子网
划分子网只是在单位内部。对外表现得没有任何新的变化。
从主机号借用若干个位作为子网号，而主机号也就相应减少了若干个位。
如果要传输数据报，首先根据IP数据报的目的网络号，找到连接在本单位网络上的路由器。
然后此路由器在收到IP数据报后，再按目的网络号和子网号找到目的子网。
最后将IP数据报直接交付目的主机。
5.6 Internet中的网络层

## Slide 152: 5.6.2 IP地址——子网
一个未划分子网的 B 类网络128.208.0.0/16
…
…
…
128.208.3.10
128.208.3.11
128.208.3.101
128.208.7.34
128.208.7.35
128.208.7.56
128.208.21.23
128.208.21.9
128.208.21.8
所有到网络 128.208.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 128.208.0.0
R1
R3
R2
网络
128.208.0.0
5.6 Internet中的网络层

## Slide 153: 5.6.2 IP地址——子网
128.208.3.10
128.208.3.11
128.208.3.101
128.208.96.1
128.208.96.2
128.208.96.25
128.208.128.1
128.208.128.2
128.208.128.3
…
…
…
子网 128.208.128.0/17
子网 128.208.0.0/18
子网
128.208.96.0/19
所有到达网络 128.208.0.0
的分组均到达此路由器
网络
128.208.0.0
R1
R3
R2
划分成三个子网，对外仍表现为一个网络
5.6 Internet中的网络层

## Slide 154: 5.6.2 IP地址——子网
子网掩码：与网络值长度相等的掩码，用于子网划分，即在网络内部将一个网络块分成几个部分，但对外仍然表现位单一网络。
11111111111111111111111100000000
网络
主机
前缀长度=L位
32-L位
32位
子网掩码：255.255.255.0
.
.
.
5.6 Internet中的网络层

## Slide 155: 5.6.2 IP地址——子网
地址编码
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2
3
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2
3
0
0
0
0
4
0
0
0
1
1
0
1
1
5
6
1
1
1
1
7
0
0
0
…
n
2n
5.6 Internet中的网络层

## Slide 156: 5.6.2 IP地址——子网
地址编码
0
0
0
…
n
2n
网络
主机
n
11010011110110000000000000
n位可用于2n个主机地址编码
m
网络
主机
n-k
110100111101100000000000000000
子网
k
m
m+k
n-k
可用于2k个子网和2n-k个主机地址编码
5.6 Internet中的网络层

## Slide 157: 5.6.2 IP地址——子网
例：划分子网的过程，以128.208.0.0/16为例
首先将点分十进制=>二进制表示
10000000 11010000 00000000 00000000
然后按照将部分主机位划分成不同子网的子网号
10000000 11010000 1************ （1位子网号）
10000000 11010000 0************（1位子网号）
  10000000 11010000 00***********（2位子网号）
  10000000 11010000 01***********（2位子网号）
最后将二进制编码转换为十进制128.208.128.0/17，128.208.0.0/17，128.208.0.0/18，128.208.64.0/18，对应位的全1为掩码
5.6 Internet中的网络层

## Slide 158: 5.6.2 IP地址——子网
例：将128.208.0.0/16划分给三个系
128.208.0.0/16(10000000 11010000 00000000 00000000)
CS 128.208.128.0/17 掩码255.255.128.0
10000000 11010000 10000000 00000000
11111111 11111111 10000000 00000000
EE 128.208.0.0/18 掩码255.255.192.0
10000000 11010000 00000000 00000000
11111111 11111111 11000000 00000000
Art 128.208.96.0/19 掩码255.255.224.0
10000000 11010000 01100000 00000000
11111111 11111111 11100000 00000000
5.6 Internet中的网络层

## Slide 159: 5.6.2 IP地址——子网
例：已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
5.6 Internet中的网络层

## Slide 160: 5.6.2 IP地址——子网
例：如何判断数据包发送到哪个子网？
255.255.128.0/17-> 11111111 11111111 10000000 00000000
255.255.192.0/18-> 11111111 11111111 11000000 00000000
255.255.224.0/19-> 11111111 11111111 11100000 00000000
当数据包目的地址为128.208.2.151时，分别与不同子网的掩码进行AND计算，得到网络号
10000000 11010000 00000010 10010111
11111111 11111111 10000000 00000000->128.208.0.0
11111111 11111111 11000000 00000000->128.208.0.0
11111111 11111111 11100000 00000000-> 128.208.0.0
5.6 Internet中的网络层

## Slide 161: 5.6.2 IP地址——子网
例：某单位有多个部门，每个部门的机器数为20个左右，现申请有一个C类地址202.10.23.0，请划分子网，确定子网掩码，每个子网中主机数最多为多少台?
IP地址末8位表示主机号，可以用于划分子网。主机数量20<25，所以用5位表示主机号，剩 下的3位表示子网号
掩码为：255.255.255.224（*** 11100000）
最多的子网个数：8个
每个子网中主机数最多可接：32 /或者（32– 2 = 30，不算全0/1）
主机IP地址可写成：202.10.23.1/27
5.6 Internet中的网络层

## Slide 162: 5.6.2 IP地址——子网
例：某单位有5个局域网，其连接图如下示。LAN2至LAN5上的主机数分别为：91，150，3和15。该单位分配到的IP地址块为30.138.118.0/23。试给出每一个局域网的地址块
LAN1
LAN2:91
LAN3:150
LAN4:3
LAN5:15
30.138.118.0/23
30.138.118.0/23: 00011110 10001010 01110110‬ 00000000
28=256,所以LAN3主机位需要8位(28>150)，LAN2需要7位(27>150)。LAN5需要≥ 4位，LAN4需要≥2位，LAN1连接三个路由器，也需要≥ 2位
LAN3:00011110 10001010 01110110‬ 00000000->30.138.118.0/24
LAN2:00011110 10001010 01110111‬ 00000000->30.138.119.0/25
LAN5:00011110 10001010 01110111‬ 10000000->30.138.119.128/26
LAN1:00011110 10001010 01110111‬ 11000000->30.138.119.192/29
LAN4:00011110 10001010 01110111‬ 11001000->30.138.119.200/29
5.6 Internet中的网络层

## Slide 163: 5.6.2 IP地址——CIDR
CIDR无类域间路由 (Classless Inter-Domain Routing)
分层的子网数量依然很大，会导致路由表爆炸。
解决办法：（RFC1519）
  以可变长分块的方式分配所剩的C类网络，把若干个C类地址（必须是连续的）捆绑成一个组地址，作为一个分配单元
  使用路由聚合和最长前缀匹配方法减小路由表项。
引入CIDR的好处
  提高IP地址的利用率
  缩短路由表
5.6 Internet中的网络层
Notes: 上海电信的AS边界路由器上的路由表有16-17万条信息，约占200M空间。

## Slide 164: 5.6.2 IP地址——CIDR
大学 | 起始地址 | 结束地址 | 地址数 | 前缀
剑桥 | 194.24.0.0 | 194.24.7.255 | 2048 | 194.24.0.0/21
爱丁堡 | 194.24.8.0 | 194.24.11.255 | 1024 | 194.24.8.0/22
可用 | 194.24.12.0 | 194.24.15.255 | 1024 | 194.24.12.0/22
牛津 | 194.24.16.0 | 194.24.31.255 | 4096 | 194.24.16.0/20
5.6 Internet中的网络层

## Slide 165: 5.6.2 IP地址——CIDR
CIDR
路由聚合
194.24.0.0/19
194.24.0.0/21
194.24.16.0/20
194.24.8.0/22
纽约
伦敦
剑桥
牛津
爱丁堡
5.6 Internet中的网络层

## Slide 166: 5.6.2 IP地址——CIDR
CIDR-最长匹配前缀
194.24.0.0/19
194.24.0.0/21
194.24.16.0/20
194.24.8.0/22
纽约
伦敦
剑桥
牛津
爱丁堡
194.24.12.1
11000010 00011000 00001100
旧金山
11000010 00011000 00001100…
11000010 00011000 00000000…
11000010 00011000 00001100…
11000010 00011000 00000000…
11000010 00011001 00000000…
11000010 00010001 00000000…
194.24.12.0/22
5.6 Internet中的网络层
例如：目的地为194.24.12.1，查询路由表进行地址块匹配，发现可以匹配多个地址块，两个网络194.24.12.0/22、194.24.0.0/19均可匹配，这时使用具有最长前缀的表项，即选择/22的表项来查询数据包的处境线路。

## Slide 167: 5.6.2 IP地址——地址分类
特殊IP地址
网络号 | 主机号 | 地址类型 | 用途
全0 | 全0 | 本机 | 启动时使用
全0 | 主机ID | 主机 | 标识本网络中的主机
网络ID | 全1 | 直接广播 | 在指定网上广播
全1 | 全1 | 有限广播 | 在本地网上广播 无盘工作站在启动时尚不知道自己所处的网络ID，所以用32为全1地址广播，请求回答
127 | 任意 | 回送 | 测试（127.0.0.1）
5.6 Internet中的网络层

## Slide 168
一般来说每台主机都有一个固定的IP地址用于表示自己在Internet中的身份，但一个单位只能分配到少量的公开IP地址，同时也为了安全而不向Internet公开单位内部的地址，所以企业内部的主机通常都使用私有地址，当内部主机要访问Internet时，必须进行“网络地址转换”(NAT Network Address Translation)，即把私有IP地址转换成公开IP地址.
NAT一定程度上解决IPv4地址不够用的问题
5.6.2 IP地址——网络地址转换NAT
5.6 Internet中的网络层

## Slide 169: 私有网络的IP地址 IANA（Internet Assigned Number Authority）保留给私有网络的IP地址段
地址类别 | 地 址
A类 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B类 | 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C类 | 192.168.0.0 - 192.168.255.255
5.6.2 IP地址——网络地址转换NAT
5.6 Internet中的网络层

## Slide 170
NAT利用传输层的源端口号字段，在NAT中有一张映射表，保存着源地址和端口的映射记录。
当请求IP包到达路由器时，将IP包中的源IP地址和源端口号信息填入NAT表（映射表），同时将对应的NAT表表项序号取代IP包中的源端口号字段，并将选定的合法地址（即公开IP地址）取代IP包中的源IP地址字段，重新计算校验和并发送。
当应答IP包从ISP发回来时，路由器将抽取该应答IP包中目的端口号字段，查NAT表将表中对应的内容放回目的IP地址字段和目的端口号字段，发回源节点
5.6.2 IP地址——网络地址转换NAT
5.6 Internet中的网络层

## Slide 171
NAT前
S:10.0.0.1:5544
D:202.120.1.154:80
Rqst-Payload
NAT后
S:198.60.42.12:3344
D:202.120.1.154:80
Rqst-Payload
NAT后
S:10.0.0.1:5544
D:202.120.1.154:80
Rqst-Payload
NAT前
S:198.60.42.12:3344
D:202.120.1.154:80
Rqst-Payload
客户路由器
NAT盒子
ISP路由器
10.0.0.1
5.6.2 IP地址——网络地址转换NAT
5.6 Internet中的网络层

## Slide 172
NAT存在的问题
NAT违反了IP的体系结构
IP规定一个IP地址对应一个网络接口，而NAT中某个地址可能会对应多个地址
NAT将Internet的无连接服务变成了有连接服务
因为NAT必须包含所有经过它的连接信息
NAT违反了网络分层原则
在第三层用了第四层协议格式中的字段
如果IP包的载荷不是TCP或UDP，则NAT无法工作
因为在其他协议的信息中不包含源端口号
在有些应用中NAT可能会出错
在有些应用中，发送方会将源IP地址嵌在它的消息中，接收方必须从消息中取用源IP地址，但NAT不作此类处理，因而将导致错误
5.6.2 IP地址——网络地址转换NAT
5.6 Internet中的网络层

## Slide 173
IPv4的问题
地址基本耗尽，这是当前最棘手的问题 。有人预测2010/2012年地址将全部消耗完毕。
路由表越来越大
功能不足，缺少对多媒体信息传输的支持
缺少对高速传输的支持
缺少对安全的支持
缺少对主机漫游的支持
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 174
IPv6的主要改进
更大的地址空间：16字节，128位
头部的 简化：只有7个字段，撤消了有关分段的域和校验和域，以便更快地处理分组，提高路由器的吞吐量，缩短延时
更好地支持选项：选项是有次序的，以便路由器可简单地跳过与它无关的选项，加快分组的处理速度
增强了安全性：加入了认证和隐私等安全功能
更加关注服务质量：以支持Internet上日益增长的多媒体应用
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 175
IPv6 将头部长度变为固定的 40 字节，称为基本头部(base header)。
将不必要的功能取消了，头部的字段数减少到只有 8 个。
取消了头部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
在基本头部的后面允许有零个或多个扩展头部。
所有的扩展头部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷。
基本
头部
扩展
头部 1
扩展
头部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
有效载荷
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 176
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
有效载荷（扩展头部 / 数据）
IPv6 的
基本头部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

## Slide 177
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
扩展头部 / 数据
IPv6 的
基本头部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
有效载荷（扩展头部 / 数据）

## Slide 178
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。

## Slide 179
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同数据包的服务类别。

## Slide 180
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
流标号(flow label)-20位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。
所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 181
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本头部以外的字节数（所有扩展头部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

## Slide 182
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下一个头部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
下一个头部(next header)—— 8 位。指明了当前头部之外。还有哪些头部。

## Slide 183
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。
当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 184
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。

## Slide 185
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 头 部
流 标 签
12
区 分 服 务
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

## Slide 186
IPv6使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation) ,每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
8000::123:4567:89AB:CDEF
IPv4地址可以用一对冒号加上点分十进制，如
::192.31.20.46
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 187
IPv6 把原来 IPv4 头部中选项的功能都放在扩展头部中，并将扩展头部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展头部（逐跳选项扩展头部除外），提高了路由器的处理效率。
逐跳选项 | 给路由器的其它信息
目标选项 | 传送控制信息给目的地址
路由 | 指定路由（必须经过的路由器）
分段 | 管理数据报分段
认证 | 验证发送方身份
加密安全有效载荷 | 数据加密
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 188
IPv6的分段与重组
每个分段将增加一个分段头部，并紧随基本头部之后
一般情况下，要求报文长度小于576字节，若>576字节，由源站负责分段工作，沿途路由器不作分段和重组工作，路由器发现一个大于MTU的数据包，则丢弃，并发一ICMP消息给源站，由源站重新划分数据包并重发
基本头部即原基本头部，但其中的负载长度需作修改
新基本头部 | 段3头部 | P3
新基本头部 | 段2头部 | P2
新基本头部 | 段1头部 | P1
P1 | P2 | P3
基本头部 | 
5.6.3 IPv6协议
5.6 Internet中的网络层

## Slide 189
IP协议只负责传送IP数据包，无法监视和控制网络中出现的一些问题，这些工作由Internet的控制协议来完成，包括：
  ICMP
  ARP
  DHCP
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议

## Slide 190
由于网络中数据报的丢失、重复、延迟、乱序在所难免，而网络层不提供连接服务，所以采用ICMP协议，提供了一种把通信服务中的差错向源站点报告的机制。
  ICMP报文格式
  ICMP报文主要类型
  ICMP应用举例
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 191
ICMP报文格式
ICMP数据连同它的头标一起封装在一个IP分组中，但TCP/IP模型的协议分层中，并未把ICMP单列为一层
 | ICMP头部 | ICMP数据
IP报头 | IP数据 | 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 n
类型 | 代码 | 校验和 |  | ICMP数据区
字节
ICMP头部
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 192: ICMP报文主要类型
类型 | 类型域 | ICMP报文类型
差错报文 | 3 | 目的站点不可达
 | 11 | 数据报超时
 | 12 | 数据报参数错
控制报文 | 4 | 源抑制
 | 5 | 重定向
请求/应答报文 | 8 | 回应请求
 | 0 | 回应应答
 | 13 | 时间戳请求
 | 14 | 时间戳应答
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 193
测试报文的可达性
  ping命令
路由跟踪
  tracert（Unix下为traceroute）
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 194
  ping：使用ping命令（即调用ping过程）时，将向目的站点发送一个ICMP回应请求报文（包括一些任选的数据），如目的站点接收到该报文，必须向源站点发回一个ICMP回应应答报文，源站点收到应答报文（且其中的任选数据与所发送的相同），则认为目的站点是可达的，否则为不可达。
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 195
tracert过程是通过ICMP数据报超时报文来得到一张途经路由器端口列表的
源主机向目的主机发一个IP报文，并置hop为1，到达第一个路由器时，hop减1，为0，则该路由器回发一个ICMP数据报超时报文，源主机取出路由器的IP地址即为途经的第一个路由端口地址
接着源主机再向目的主机发第二个IP报文，并置hop为2，然后再发第三个、第四个IP数据报，… …直至到达目的主机
但互联网的运行环境状态是动态的，每次路径的选择有可能不一致，所以，只有在相对较稳定（相对变化较缓慢）的互联网中，tracert才是有意义的
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ICMP（Internet Control Message Protocol）

## Slide 196
IP地址与硬件地址（MAC或物理地址）的区别
区别1：MAC地址是数据链路层和物理层使用的地址
IP地址是网络层及其以上层使用的地址

## Slide 197
以太网卡使用MAC地址发送和接收数据，但网络中传输的是IP报文。需要将IP地址映射成数据链路层的MAC地址。
当主机1向网络中发送目的IP为65.5 的数据包时，每台主机会检查IP，只有主机2用自己的以太网地址E2进行应答，这里使用的就是ARP协议。主机里会保留一个IP-以太网的地址缓存表。
IP3=192.32.63.3
主机1
主机2
IP2=192.32.65.5
以太网交换机
路由器
MAC addr： E1
MAC addr： E2
IP4=192.32.63.8
主机4
主机3
IP1=192.32.65.7
E3
E4
E5
E6
CS网络：192.32.65.1
EE网络：192.32.63.0
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议

## Slide 198
主机1向主机4发送数据
IP3=192.32.63.3
主机1
主机2
IP2=192.32.65.5
以太网交换机
路由器
MAC addr： E1
MAC addr： E2
IP4=192.32.63.8
主机4
主机3
IP1=192.32.65.7
E3
E4
E5
E6
CS网络：192.32.65.1
EE网络：192.32.63.0
帧 | 源IP | 源以太 | 目的IP | 目的以太
1-2，CS网络 | IP1 | E1 | IP2 | E2
1-4，CS网络 | IP1 | E1 | IP4 | E3
1-4，EE网络 | IP1 | E4 | IP4 | E6
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议

## Slide 199
动态主机配置协议DHCP，主要功能是自动的为接入网络的主机配置IP地址。
基于客户/服务器的工作方式，网络中有台DHCP服务器。当一台计算机接入该网络时，会发送DHCP DISCOVER报文请求IP地址（此时使用的是MAC地址）。DHCP服务器会从地址池里取出一个IP分配。
不需要为每个LAN设置一台DHCP服务器，多个LAN可共享一台DHCP服务器，但每个LAN必须有一个DHCP中继代理，负责转发客户请求
DHCP协议取代了早期的RARP，BTOOP协议。
5.6 Internet中的网络层
5.6.4 Internet控制协议-- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）

## Slide 200
20 世纪 80 年代，有人提出用面向连接的方式取代 IP 的无连接分组交换方式，这样就可以利用更快捷的查找算法，而不必使用最长前缀匹配的方法来查找路由表。
多协议标签交换MPLS，使用标签作为索引，快速查找输出线路。用于快速数据报交换路由。
MPLS的标签放在IP报头和链路层帧头之间。
不是所有路由器都支持MPLS，因此可能需要在网络之间转换。
5.6 Internet中的网络层
5.6.5 标签交换和MPLS

## Slide 201
标号 转发接口
0 1
1 0
2 1
3 1
0
1
S1
S2
S3
0
S1 的转发表
0
1
为了实现交换，可以利用面向连接的概念，
使每个分组携带一个叫做标记(label)的小整数。
当分组到达交换机时，交换机读取分组的标记，
并用标记值来检索分组转发表。

## Slide 202
Internet由大量的独立网络或自治系统（AS，Autonomous System）构成，并由不同组织运营。一个组织可以使用内部路由算法（域内路由算法）。
一个AS由是由一个组织管理的一整套路由器和网络，它们通过相同的路由选择协议交换信息，除了发生故障的情况以外，一个自治系统是连通的（从图论的角度看），即在任意一对节点之间都存在一条通路
域内路由称为内部网关协议(IGP)。运营商之间网络路由称为域间路由，采用的是外部网关协议，一般使用的是边界网关协议BGP。
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 203
R1
R3
R2
R6
R5
R4
R8
R9
R7
AS 2
AS 1
R13
R10
R12
R11
AS 3
Internet
内部网关协议
外部网关协议
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 204
IGP：内部网关协议。在一个自治区域内所用的路由协议。常用的有RIP和OSPF
EGP：外部网关协议。自治区域之间的路由协议。常用的有BGP4
为什么要区分IGP与BGP？
AS由不同的机构管理运行
在AS内部，路由选择的标准很单一，即路径最优
AS之间的路由，要选择最佳是不现实的，因为每个AS中的代价的含义不同。因此AS间的路由只交换可达性。AS之间的通信会受到很多人为因素的影响，这些因素称为路由策略。
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 205
OSPF (Open Shortest Path First)开放最短路径优先协议，采用链路状态算法，利用IP报文交换路由信息
OSPF将网络抽象为一个有向图，给途中每条弧分配一个开销值（距离、延迟、费用、带宽等），然后根据权值算出最短路径。
网络拓扑信息存放在网络拓扑数据库
只有当链路状态变化时，才发送信息
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 206
OSPF采用分层结构。使之能适合较大规模的网络
将整个网络分成若干个小区域
每个区域有一个区域边界路由器与其他区域相连
区域边界路由器
区域骨干由器
AS边界路由器
内部路由器
区域0
区域2
区域1
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 207
OSPF报文
HELLO：用于发现邻居
Link State Update：链路状态更发现相邻节点有变化时，向所有节点发送此报文
Link State ACK：确认链路状态更新消息
Database Description：数据库描述
Link State Request：链路状态请求
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 208
OSPF 协议与RIP协议的不同
路由信息发送对象不同：OSPF使用洪泛法，向本自治系统中所有路由器发送信息。相邻路由器会再次转发（源头除外）。RIP仅向相邻的路由器发送信息
路由信息的内容不同：OSPF发送的是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。“链路状态”包括本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。 RIP发送的是“到所有网络的距离和下一跳路由器”
发送的时机不同:链路状态发生变化时，OSPF会用洪泛法向所有路由器发送此信息。 RIP不管网络拓扑是否变化，都要定期交换路由表信息。
5.6 Internet中的网络层
5.6.6 OSPF内部网关路由协议

## Slide 209
BGP 用于不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议，将一个AS看成一个节点，使用TCP类连接传输层，进行信息交换。
自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略，例如政治、经济等非技术性因素。
每个AS要选举一个代表，即AS边界路由器，建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话，共享路由信息
5.6 Internet中的网络层
5.6.7 BGP外部网关路由协议

## Slide 210
D类地址用于一对多的通信，网络会尽力投递报文，但不能保证投递一定成功。
224.0.0.1 LAN上全部系统
224.0.0.2 LAN上全部路由器
224.0.0.5 LAN上全部OSPF路由器
224.0.0.251 LAN上全部DNS服务器
使用Internet组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
5.6 Internet中的网络层
5.6.8 Internet组播

## Slide 211
RFC3344
参见5.2.10
5.6 Internet中的网络层
5.6.9 移动IP

## Slide 212
虚电路与与数据报网络比较
路由算法概念及分类，dijkstra算法，距离矢量算法即路由表计算
单播/广播/组播/选播的概念
网络层拥塞控制的几种方式，服务质量的几种方式，令牌桶最大突发时间计算，数据包分段计算
IPv4协议（包括首部/掩码/子网地址分类等概念），子网的计算与划分，CIDR的概念，NAT的概念，IPv6概念，
ICMP/ARP/DHCP/MPLS/OSPF/BGP相关概念
第5章 网络层小结

## Slide 213: 作业
6，18，19，23， 27，28，30,31